## Slide 1: Modified Quine-McCluskey Example
محمد مهدی کرمی

## Slide 2: Modified Quine-McCluskey
ورودی:
یک تابع بولی چهار متغیره به صورت زیر
F(A, B, C, D)=

## Slide 3: ستون اول
Group # | mintermList | E-sum
0 | 0 | 0
1 | 4 | 0
 | 8 | 0
2 | 5 | 0
 | 6 | 0
 | 9 | 0
 | 10 | 0
3 | 7 | 0
 | 13 | 0
4 | 15 | 0
E-sum برای تمامی ترم ها صفر است.
مینترم لیست شامل مینترم های هر ترم می‌باشد
پس از تشکیل این ستون ، ترم های هر گروه را با ترم های گروه بعدی برای ترکیب ترم ها بررسی میکنیم

## Slide 4: شرط ترکیب دو ترم
دو ترم x از گروهi با کوچکترین ترم x’ در مینترم لیست x و y از گروه i+1 با کوچکترین ترم y’ در مینترم لیست y باهم قابلیت ترکیب شدن را دارند اگر
  اگر E-sum(y) = E-sum(x)
  اگر برای هر p صحیح و نامنفی y’ – x’ = 2p
اگر دو شرط بالا برقرار باشند ترم جدید w در گروه i ام به صورت زیر ذخیره می‌شود.
E-sum(w) = E-sum(x) + ( y’ – x’ ) , mintermList(w) = ( mintermList(x) U mintermList(y) )

## Slide 5: شرط ترکیب دو ترم
ترم (0) از گروه صفرم را با ترم (4) مقایسه از گروه اول می‌کنیم:
E-sum(0) = 0 = E-sum(4)
4 – 0 = 4 = 22
دو ترم )0) و (4) قابلیت ترکیب شدن را با یکدیگر دارند.
و ترم جدید در گروه صفرم در ستون دوم به صورت زیر ذخیره می‌شود:
mintermList(w) = (0,4)
E-sum = 4
Group # | mintermList | E-sum
0 | 0 | 0☑️
1 | 4 | 0☑️
 | 8 | 0
2 | 5 | 0
 | 6 | 0
 | 9 | 0
 | 10 | 0
3 | 7 | 0
 | 13 | 0
4 | 15 | 0

## Slide 6: شرط ترکیب دو ترم
ترم (13) از گروه سوم را با ترم (15) از گروه چهارم مقایسه می‌کنیم:
E-sum(13) = 0 = E-sum(15)
15 – 13 = 2 = 21
دو ترم )13) و (15) قابلیت ترکیب شدن را با یکدیگر دارند.
و ترم جدید در گروه سوم در ستون دوم به صورت زیر ذخیره می‌شود:
mintermList(w) = (13,15)
E-sum = 2
Group # | mintermList | E-sum
0 | 0 | 0
1 | 4 | 0
 | 8 | 0
2 | 5 | 0
 | 6 | 0
 | 9 | 0
 | 10 | 0
3 | 7 | 0
 | 13 | 0☑️
4 | 15 | 0☑️

## Slide 7: ستون اول
Group # | mintermList | E-sum
0 | 0 | 0☑️
1 | 4 | 0☑️
 | 8 | 0☑️
2 | 5 | 0☑️
 | 6 | 0☑️
 | 9 | 0☑️
 | 10 | 0☑️
3 | 7 | 0☑️
 | 13 | 0☑️
4 | 15 | 0☑️
پس از مقایسه و ترکیب تمامی ترم ها با یکدیگر ، ستون دوم به وجود آمده و تمامی ترم های ترکیب شده در ستون اول نیز علامت می‌زنیم.

## Slide 8: ستون دوم
Group # | mintermList | E-sum
0 | (0,4) | 4
 | (0,8) | 8
1 | (4,5) | 1
 | (4,6) | 2
 | (8,9) | 1
 | (8,10) | 2
2 | (5,7) | 2
 | (5,13) | 8
3 | (6,7) | 1
 | (9,13) | 4
3 | (7,15) | 8
 | (13,15) | 2
مانند ستون قبلی تمامی مینترم ها را برای ترکیب احتمالی بررسی میکنیم.

## Slide 9: ستون دوم
Group # | mintermList | E-sum
0 | (0,4) | 4
 | (0,8) | 8
1 | (4,5) | 1
 | (4,6) | 2
 | (8,9) | 1
 | (8,10) | 2
2 | (5,7) | 2
 | (5,13) | 8
3 | (6,7) | 1
 | (9,13) | 4
3 | (7,15) | 8
 | (13,15) | 2
ترم (0,4) از گروه صفر را می‌خواهیم با ترم های گروه اول مقایسه می‌کنیم و چون هیچ ترمی دارای E-sum= 4 نمی‌باشد ، این ترم قابلیت ترکیب با هیچ ترم دیگری را ندارد.
همچنین ترم (0,8) از گروه صفر را نیز می‌خواهیم با ترم های گروه اول مقایسه می‌کنیم و دوباره چون هیچ ترمی دارای E-sum= 8 نمی‌باشد ، این ترم قابلیت ترکیب با هیچ ترم دیگری را ندارد.

## Slide 10: ستون دوم
Group # | mintermList | E-sum
0 | (0,4) | 4
 | (0,8) | 8
1 | (4,5) | 1☑️
 | (4,6) | 2
 | (8,9) | 1
 | (8,10) | 2
2 | (5,7) | 2
 | (5,13) | 8
3 | (6,7) | 1☑️
 | (9,13) | 4
3 | (7,15) | 8
 | (13,15) | 2
ترم (4,5) از گروه اول را می‌خواهیم با ترم های گروه دوم مقایسه می‌کنیم و فقط ترم (6,7) دارای E-sum= 1 می‌باشد ، پس شرط اول برقرار است.
برای شرط دوم خواهیم داشت:
6-4 = 2
پس این دو ترم باهم ترکیب می‌شوند و ترم جدید به صورت زیر خواهد بود:
E-sum(w)= 1+2=3 , mintermList(w)=(4,5,6,7)

## Slide 11: ستون دوم
Group # | mintermList | E-sum
0 | (0,4) | 4
 | (0,8) | 8
1 | (4,5) | 1
 | (4,6) | 2
 | (8,9) | 1
 | (8,10) | 2
2 | (5,7) | 2
 | (5,13) | 8
3 | (6,7) | 1
 | (9,13) | 4
3 | (7,15) | 8
 | (13,15) | 2
ترم (8,6) از گروه اول را می‌خواهیم با ترم های گروه دوم مقایسه می‌کنیم و فقط ترم (6,7) دارای E-sum= 1 می‌باشد ، پس شرط اول برقرار است.
برای شرط دوم خواهیم داشت:
6-6=0
شرط دوم برقرار نیست پس این دو ترم نمی‌توانند باهم ترکیب شوند.

## Slide 12: ستون دوم
Group # | mintermList | E-sum
0 | (0,4) | 4
 | (0,8) | 8
1 | (4,5) | 1☑️
 | (4,6) | 2☑️
 | (8,9) | 1
 | (8,10) | 2
2 | (5,7) | 2☑️
 | (5,13) | 8☑️
3 | (6,7) | 1☑️
 | (9,13) | 4
3 | (7,15) | 8☑️
 | (13,15) | 2☑️
پس از مقایسه و ترکیب تمامی ترم ها با یکدیگر ، ستون سوم به وجود آمده و تمامی ترم های ترکیب شده در ستون دوم نیز علامت می‌زنیم.

## Slide 13: ستون سوم
Group # | mintermList | E-sum
0 |  | 
1 | (4,5,6,7) | 3
 | (4,6,5,7) | 3
2 | (5,7,13,15) | 10
3 | (5,13,7,15) | 10
مانند ستون قبلی تمامی مینترم ها را برای ترکیب احتمالی بررسی میکنیم.
ترم های دارای مینترم لیست های برابر و E-sum های یکسان باهم برابر هستند ، پس دو ترم اضافی در این ستون را حذف می‌کنیم

## Slide 14: ستون سوم
Group # | mintermList | E-sum
0 |  | 
1 | (4,5,6,7) | 3
2 | (5,7,13,15) | 10
از آنجایی که دیگر هیچ ترمی قابلیت ترکیب شدن را ندارن ، جدول ایجاب کننده های اول را تشکیل میدهیم.

## Slide 15: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 0 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 13 | 15
(0,4) | ⭕ | ⭕ |  |  |  |  |  |  |  | 
(0,8) | ⭕ |  |  |  |  | ⭕ |  |  |  | 
(8,9) |  |  |  |  |  | ⭕ | ⭕ |  |  | 
(8,10) |  |  |  |  |  | ⭕ |  | ⭕ |  | 
(9,13) |  |  |  |  |  |  | ⭕ |  | ⭕ | 
(4,5,6,7) |  | ⭕ | ⭕ | ⭕ | ⭕ |  |  |  |  | 
(5,7,13,15) |  |  | ⭕ |  | ⭕ |  |  |  | ⭕ | ⭕

## Slide 16: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13
(0,4) | ⭕ |  |  |  |  |  | 
(0,8) |  |  |  | ⭕ |  |  | 
(8,9) |  |  |  | ⭕ | ⭕ |  | 
(8,10) |  |  |  | ⭕ |  | ⭕ | 
(9,13) |  |  |  |  | ⭕ |  | ⭕
(4,5,6,7) | ⭕ | ⭕ | ⭕ |  |  |  | 
(5,7,13,15) |  | ⭕ |  |  |  |  | ⭕

## Slide 17: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 13
(0,4) | ⭕ |  |  |  |  |  | 
(0,8) |  |  |  | ⭕ |  |  | 
(8,9) |  |  |  | ⭕ | ⭕ |  | 
(8,10) |  |  |  | ⭕ |  | ⭕ | 
(9,13) |  |  |  |  | ⭕ |  | ⭕
(4,5,6,7) | ⭕ | ⭕ | ⭕ |  |  |  | 
(5,7,13,15) |  | ⭕ |  |  |  |  | ⭕

## Slide 18: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 8 | 9 | 10 | 13
(0,4) |  |  |  | 
(0,8) | ⭕ |  |  | 
(8,9) | ⭕ | ⭕ |  | 
(8,10) | ⭕ |  | ⭕ | 
(9,13) |  | ⭕ |  | ⭕
(5,7,13,15) |  |  |  | ⭕

## Slide 19: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 8 | 9 | 10 | 13
(0,4) |  |  |  | 
(0,8) | ⭕ |  |  | 
(8,9) | ⭕ | ⭕ |  | 
(8,10) | ⭕ |  | ⭕ | 
(9,13) |  | ⭕ |  | ⭕
(5,7,13,15) |  |  |  | ⭕

## Slide 20: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 9 | 13
(0,4) |  | 
(0,8) |  | 
(8,9) | ⭕ | 
(9,13) | ⭕ | ⭕
(5,7,13,15) |  | ⭕

## Slide 21: PI chart F(A,B,C,D) = m(4,5,6,8,9,10,13)+d(0,7,15)
PI\minterm | 9 | 13
(0,4) |  | 
(0,8) |  | 
(8,9) | ⭕ | 
(9,13) | ⭕ | ⭕
(5,7,13,15) |  | ⭕

## Slide 22: F(A, B, C, D)=
EPI های این تابع ترم های (4,5,6,7) ، (8,10) ، (9,13) می‌ باشند
(9,13) = (1001 , 1101) = 1_01 = AC’D
(8,10) = (1000 , 1010) = 10_0 = AB’D’
(4,5,6,7) = (0100 , 0101 , 0110 , 0111 ) = 01_ _ = A’B
=> F(A, B, C, D) = A’B + AB’D + AC’D